## Slide 1
机器人与人工智能
2022年10月11日
乐派机器人：结构与控制
Notes: 提到机器人，你的脑海中首先会闪现一个什么样的形象呢？
大家可能会想到斯瓦辛格扮演的终结者，也可能会想到变形金刚。

## Slide 2
摩擦销，表面有凸出纹理，一般用于厚连杆（梁）的连接，插入孔后紧配具有较大的摩擦力。
摩擦销

## Slide 3
光滑销，表面光滑，一般用于连接厚连杆（梁）构成转动副，插入孔后松配摩擦力较小。
光滑销

## Slide 4
厚连杆一般用于主体结构搭建，孔的中心距是8mm。
厚连杆（梁）

## Slide 5
由摩擦销构成的转动副比较紧
厚连杆的连接
由光滑销构成的转动副
由两个摩擦销连接的厚连杆，摩擦销与光滑销都有轴向的预紧力

## Slide 6
十字轴一般用于连接轮子或齿轮，插入孔摩擦力很小可进行转动，没有轴向预紧力，插入十字孔后绕轴无法相对转动，在轴向具有一定的预紧力。
十字轴

## Slide 7
用不同的齿比来调整输出的扭矩或速度。
齿轮

## Slide 8
用斜齿改变传动方向，图为斜齿组成的差速器组。
齿轮

## Slide 9
两轮差速转向小车特点
①结构控制简单
②可靠性高
③搭建容易
④可扩展性高
结构搭建

## Slide 10
用两个5X7的口型厚连杆把两个电机固定在一起，用长销连接起来
结构搭建

## Slide 11
用十字轴把轮子连接到电机上，然后用销把万向轮固定在小车车尾的中心位置
结构搭建

## Slide 12
用销连接器和90度销连接器做出主机的连接座，最后安装主机
结构搭建

## Slide 13
结构扩展

## Slide 14
结构扩展

## Slide 15
控制
小车轮上线速度计算
①将编码器清零
②转动电机一整圈记录编码器数值
③将编码器清零后设置设置电机功率使电机转动
④记录电机从编码器0转动到一整圈时所用的时间
⑤测量轮子直径d
⑥V=Πd/t
Notes: 参考博客 https://blog.csdn.net/wangmj_hdu/article/details/111233878

## Slide 16
控制
控制左右轮速度进行转向
计算转弯半径
r=(VA+VB)d/2(VA-VB)
Notes: 参考博客 https://blog.csdn.net/wangmj_hdu/article/details/111233878